## Slide 1: 8GB 보드 하나로 검색부터 접근 감지까지
EmbeddingGemma 2 실습 10단계 결과
2026-10-28 · 팀5 이재웅
3단계 결과 (보고서 값)
$ python test_text.py
[dim=768] 질의1 CO2 문장 0.717
PASS
[dim=128] 질의1 CO2 문장 0.785
PASS
Notes: Jetson Orin Nano Super 8GB 보드 한 대에서 EmbeddingGemma 2로 텍스트 검색부터 카메라 두 대 접근 감지까지 10단계를 했습니다. 오늘은 단계별로 무엇이 됐고 무엇이 안 됐는지, 그리고 안 된 이유를 숫자로 말씀드리겠습니다.

## Slide 2: 10단계 중 6개 통과, 4개는 원인을 남기고 미통과
OVERVIEW
단계 | 무엇 | 핵심 결과 | 판정
1·2 | 환경, 패키지·모델 | JetPack 7.2.1, torch 2.14.1+cu132 | 통과
3 | 한국어 텍스트 검색 | 768·256·128차원 모두 정답 | 통과
4 | 글로 사진 찾기 | 1·2차 5/6 → 3차 6/6 | 통과
5 | 글로 소리 찾기 | 1차 4/6 → 2차 6/6 | 통과
6 | 성능 측정 | 텍스트 154ms, 전체 3166ms | 통과
7 | 도메인 미세조정 | 점수 상승, 보드 일반검색 5/6 | 미통과
8 | 웹캠 물체 검색 | 기준 6개 중 5개 | 미통과
9 | 사람 동작 인식 | 행동 패턴 4/12 | 미통과
10 | 카메라 2대 접근 감지 | 알람 시나리오 5개 모두 3/3 | 미통과
Notes: 먼저 전체 결과입니다. 1단계부터 6단계까지는 통과했고, 7단계부터 10단계는 미통과입니다. 다만 미통과도 기준 하나나 두 개가 모자란 것이고, 각 단계에서 원인을 찾아 기록했습니다. 4단계와 5단계는 처음에 미통과였다가 원인을 고쳐 통과한 경우입니다.

## Slide 3: 실습 원칙
01
8GB를 다른 서비스와 나눠 쓰기
Notes: 단계 이야기 전에, 이 실습을 어떤 규칙으로 했는지부터 말씀드리겠습니다.

## Slide 4: 같은 보드에서 꺼지면 안 되는 서비스가 돌았다
RULES
메모리
MemoryMax 2500M
~/practice.sh로만 실행
available 3GB 미만이면 안 켬
학습
학습은 맥에서
보드는 실행만
모델 파일만 scp로 옮김
미통과
기준은 그대로
1차 기록은 남기고
원인을 고쳐 2차·3차
보드 A에는 공기 측정 수집기와 추론 서비스(약 1.5GB)가 11/05까지 돌아야 했습니다.
실습 앱 때문에 그 서비스가 꺼진 적은 한 번도 없었습니다.
Notes: 보드 A에는 다른 과제의 공기 측정 서비스가 24시간 돌고 있었습니다. 그래서 실습 앱은 항상 메모리 제한을 건 스크립트로만 켰고, 남은 메모리가 3기가 아래면 아예 켜지 않았습니다. 학습은 모두 맥에서 했습니다. 그리고 미통과가 나오면 기준을 바꾸지 않고, 원인을 적은 다음 자료나 배치만 바꿔서 다시 쟀습니다.

## Slide 5: 임베딩 검색
02
3~6단계: 글 · 사진 · 소리
Notes: 이제 단계별 결과입니다. 먼저 3단계부터 6단계, 임베딩으로 검색하는 부분입니다.

## Slide 6: 벡터를 128차원까지 잘라도 같은 문서를 찾았다
STEP 3
차원 | 질의1 "졸리고 머리가 맑지 않아요" | 질의2 "교실이 너무 더워요" | 지연
768 | CO2 문장 0.717 | 에어컨 문장 0.725 | 154ms
128 | CO2 문장 0.785 | 에어컨 문장 0.810 | 153ms
EmbeddingGemma 2는 앞쪽 숫자에 중요한 뜻이 먼저 담기게 학습되어 있습니다(Matryoshka).
768 → 128로 6배 줄여도 1위가 바뀌지 않았습니다.
Notes: 3단계는 한국어 문장 검색입니다. 졸리다는 질문에는 환기 부족, 즉 CO2 문장이, 덥다는 질문에는 에어컨 문장이 1위로 나와야 합니다. 768차원에서도, 6분의 1인 128차원에서도 1위가 같았습니다. 저장 공간과 비교 계산을 줄여도 된다는 뜻입니다.

## Slide 7: 미통과를 고친 방법: 기준이 아니라 자료를 바꿨다
STEP 4 · 5
4단계 · 글로 사진 찾기
5/6 → 6/6
1·2차: 사진 한 장이 다른 질의에 밀림
3차: 사진 구성만 다시 찍음
질문 · 정답 · 코드는 그대로
5단계 · 글로 소리 찾기
4/6 → 6/6
1차: '목소리'가 잡음에 0.008 차이로 밀림
2차: 합성 음성 → 실제 목소리(C920 마이크)
질문 · 정답 · 코드는 그대로
Notes: 4단계와 5단계는 처음에 미통과였습니다. 5단계는 목소리를 찾는 질문이 잡음 파일에 0.008 차이로 졌는데, 원인은 합성 음성이 사람 목소리처럼 들리지 않아서였습니다. 그래서 웹캠 마이크로 제 목소리를 녹음해 바꿨고 6칸 모두 맞았습니다. 두 단계 모두 질문과 정답, 코드는 손대지 않고 자료만 바꿨습니다.

## Slide 8: 사진이 들어가면 지연이 15배로 늘었다
STEP 6
보드 A 실측
Chart: 구성별 지연 (ms)
| 텍스트 (질의 2개) | +오디오 (WAV 3개) | +비전 (이미지 5장) | 전체 (혼합)
지연 ms | 154 | 638 | 2302 | 3166
도는 중 available 최저 1.7GB — 멈춤 없음, 센서 서비스 매번 ok
Notes: 6단계는 성능 측정입니다. 텍스트만 쓰면 질의 두 개에 154밀리초인데, 이미지 다섯 장을 넣으면 2.3초로 15배가 됩니다. GPU 사용률도 10퍼센트에서 82퍼센트로 올라갔습니다. 전체 모델을 올렸을 때 남은 메모리가 1.7기가까지 내려갔지만 멈추지는 않았습니다.

## Slide 9: 미세조정
03
7단계: 강의실 질의-문서 쌍
Notes: 다음은 7단계 미세조정입니다.

## Slide 10: 도메인 점수는 올랐지만 일반 검색 하나가 뒤집혔다
STEP 7
768차원, 보드 A | 기준 모델 | 미세조정 | 판정
accuracy@1 (질문 60개) | 0.700 | 0.717 | 상승
ndcg@10 | 0.846 | 0.858 | 상승
3단계 문제 (6칸) | 6/6 | 5/6 | × 128차원 0.001 차
같은 모델이 맥에서는 6/6, 보드에서는 5/6이었습니다. 판정은 실제로 돌릴 보드 기준으로 했습니다.
데이터는 원문 제공 데이터를 구할 수 없어 원문 방법대로 직접 만들었습니다(학습 282, 평가 60 잠금).
Notes: 강의실 질문과 문서 쌍으로 텍스트 모델을 더 학습시켰습니다. 강의실 질문에서는 1위 정답률과 ndcg가 모두 올랐습니다. 그런데 3단계의 일반 질문 하나가 128차원에서 0.001 차이로 뒤집혔습니다. 맥에서는 통과였지만 실제로 쓸 보드 기준으로 미통과라고 적었습니다. 평가용 60문제는 학습에도 설정 고르기에도 쓰지 않았습니다.

## Slide 11: 웹캠
04
8 · 9단계: 물체와 사람
Notes: 이제 웹캠을 쓰는 8단계와 9단계입니다.

## Slide 12: 웹캠에서 잘라 낸 물체를 글로 다시 찾는다
STEP 8
실제 화면
YOLO가 박스 → 크롭을 EmbeddingGemma 2로 임베딩 → 글로 검색 (12.8 fps, 699 ms/개)
Notes: 8단계 실제 화면입니다. YOLO가 물체마다 박스를 치고, 잘라 낸 사진을 EmbeddingGemma 2로 벡터로 바꿔 둡니다. 그러면 키보드나 세탁기처럼 글로 검색할 수 있습니다. 아래쪽을 보면 세탁기 사진을 YOLO는 휴대폰이라고 잘못 부르는데, 이런 COCO 밖 물체를 고치는 게 이 단계의 과제였습니다.

## Slide 13: 세 모드 모두 12fps, 전지 포장 실물이 없어 한 줄을 못 채웠다
STEP 8
모드 | 무엇 | fps | 임베딩 ms | 최저 available
yolo | COCO 80개 이름 그대로 | 12.9 | 691 | 1206 MB
relabel | 크롭을 글 후보와 비교해 이름 고침 | 12.4 | 677 | 1239 MB
yoloe | 검출기가 글로 물체를 정함 | 12.3 | 653 | 1620 MB
COCO 밖 물체가 relabel · yoloe에서 맞는 이름이 됨 → 충족
미충족: 원통형 전지 포장을 준비하지 못해 표 한 줄이 "물체 없음"
relabel에서는 1등과 0.03 이상 차이 날 때만 이름을 바꾸는 규칙이 가장 좋았습니다.
Notes: 세 모드 모두 12프레임 정도로 기준인 10을 넘었습니다. YOLO 이름이 틀린 물체가 relabel이나 YOLOE에서 맞는 이름이 되는 것도 확인했습니다. 미통과 이유는 하나, 원통형 전지 포장 실물을 구하지 못해 표 한 줄이 비었기 때문입니다. 세 번 시도했고, 4차는 하지 않기로 했습니다.

## Slide 14: 규칙으로 못 적는 동작은 작은 GRU가 알아봤다
STEP 9
항목 | 결과 | 판정
검출 fps (YOLO11n-pose) | 12.4 ~ 15.7 | 충족
손 흔들기 (다수결 + 좌우 방향 전환) | 2차에서 3번 중 2번 이상 | 충족
박수 · 팔짱 (맥에서 GRU 학습) | 동작 모델이 알아봄 | 충족
행동 모델 (지나감 · 힐끗 · 관심) | 3차: 9번 중 7번 | 충족
9-5 행동 패턴 (규칙) | 12번 중 4번 | × 미통과
처음 본 사람으로 평가 | 참여자 1명 | × 못 함
Notes: 9단계는 관절 좌표로 사람 동작을 알아보는 단계입니다. 만세나 손 흔들기는 규칙으로 됐고, 규칙으로 적기 어려운 박수와 팔짱은 맥에서 작은 GRU를 학습시켜 알아봤습니다. 행동 모델은 천천히 다시 녹화한 3차에서 9번 중 7번 맞았습니다. 미통과는 규칙 기반 행동 패턴이 12번 중 4번이었던 것, 그리고 처음 본 사람으로 평가할 참여자가 없었던 것입니다. 녹화한 관절 기록은 끝나고 지웠습니다.

## Slide 15: 카메라 2대
05
10단계: 특정 물체 접근 감지
Notes: 마지막 10단계입니다. 카메라 두 대로 사람이 물체에 다가가는지 봅니다.

## Slide 16: 앉으면 발목 0.64m 오차, 두 카메라 어깨는 0.14m
STEP 10
보드 B 실측
실제 거리 · 자세 | 발목 1대 | 어깨 2대 | 보완
0.5m 서 있음 | 0.56 | 0.61 | 0.63
1.0m 서 있음 | 1.18 | 1.06 | 1.21
2.0m 서 있음 | 2.05 | 2.14 | 2.11
0.81m 책상에 앉음 | 1.45 (ID 끊김) | 0.67 | 0.91
한 카메라에만 보임 (1.81m) | - | 없음 | 0.55
카메라 시간 차 1~20ms (기준 80ms), 23~27 fps, 앱 RAM 약 1.07GB
Notes: 10단계 핵심 표입니다. 서 있을 때는 발목 방식도 잘 맞습니다. 그런데 책상에 앉으면 발목이 가려져 거리가 0.64미터 틀리고 추적 번호도 끊깁니다. 두 카메라로 어깨를 삼각측량하면 0.14미터만 틀렸습니다. 원문이 보여 주려던 개선이 그대로 나왔습니다. 대신 한 카메라에만 보이는 곳에서는 사람이 사라지거나, 보완 방식의 추정이 1미터 넘게 빗나갔습니다.

## Slide 17: 알람 시나리오 5개는 모두 3번 중 3번
STEP 10
시나리오 (3회씩) | 기대 결과 | 맞은 횟수
3m에서 타겟으로 걸어옴 | 접근 시작 → 근접 | 3/3
0.5m에서 3m 밖으로 나감 | 이탈 | 3/3
1.0m 경계에서 10초 서 있음 | 알람 1번만 | 3/3
타겟 2m 옆을 지나감 | 근접 알람 없음 | 3/3
타겟 옆 책상에 앉음 | 근접 + 자세 앉음 | 3/3
타겟은 글("brown cardboard box")로 찾았다: YOLOE 후보 → EmbeddingGemma 2 재확인
Notes: 타겟은 갈색 상자로 정하고, 위치를 직접 입력하지 않고 글로 찾게 했습니다. YOLOE가 후보를 내고 EmbeddingGemma 2가 그중 글과 가장 닮은 것을 골랐습니다. 알람 시나리오 다섯 개는 모두 세 번 중 세 번 맞았습니다. 다만 사람이 몸을 돌리거나 앉을 때 1초 미만의 가짜 추적 번호가 생겨 불필요한 알람이 나는 문제가 있었습니다.

## Slide 18: 미통과 원인은 계산이 아니라 배치였다
STEP 10
10-2 재투영 오차
3.78 / 3.22px
기준 3px, 세 번 모두 초과
위치 · 검증점은 3cm로 충족
기준점을 물건으로 표시
타겟 위치
0.31m
우리 기준 30cm를 1cm 초과
카메라 높이 1.4m (원문 2.2m+)
두 시선 23도 (원문 60~90도)
10-7 표
1줄 못 함
"책상 뒤에 서 있음"
책상이 벽에 붙어 설 자리 없음
실습 중 cam0이 약 6도 돌아간 것을 발견해 맞추고, 그 사이 측정 1회는 무효로 적었습니다.
Notes: 10단계 미통과 이유는 세 가지입니다. 카메라 위치 보정의 화면 오차가 세 번 모두 3픽셀을 조금 넘었고, 타겟 위치가 30센티미터 기준을 1센티미터 넘었고, 책상 뒤에 서는 줄은 교실 구조상 못 했습니다. 공통 원인은 배치입니다. 카메라가 원문보다 낮고, 두 시선의 각도가 좁았습니다. 다시 한다면 원문대로 2.2미터 이상, 60도 이상으로 달고 테이프 십자로 기준점을 표시하겠습니다.

## Slide 19: 정리
검색
128차원까지 잘라도 정답 (3단계)
미통과 처리
기준은 그대로, 자료 · 배치만 바꿔 다시
메모리
8GB 공유, 센서 서비스 한 번도 안 꺼짐
웹캠
8단계 12fps, 9단계 GRU로 박수 · 팔짱
카메라 2대
앉아도 0.14m, 알람 5개 모두 3/3
다시 한다면
카메라 2.2m · 60도 이상, 기준점은 테이프
Notes: 정리하겠습니다. 임베딩 검색은 작은 차원으로도 잘 됐고, 미통과는 기준을 바꾸지 않고 원인을 고쳐 다시 재는 방식으로 다뤘습니다. 8기가 보드를 다른 서비스와 나눠 쓰면서도 그 서비스를 한 번도 멈추지 않았습니다. 마지막 10단계는 알람 자체는 잘 됐고, 배치를 원문대로 하면 남은 기준도 맞출 수 있을 것으로 봅니다. 감사합니다.

## Slide 20: 10-2 위치 보정 세 번의 기록
APPENDIX
시도 | 배치 | 재투영 cam0 / cam1 | 검증점
1차 | 책상 크기 (75×33cm) | 5.98 / 5.67px | 2.3 · 1.0cm
2차 | 전신 배치 | 3.33 / 2.19px | 6.2 · 1.0cm
3차 (최종) | 3m까지, 높이 1.4m | 3.78 / 3.22px | 3.1 · 3.0cm
목표: 재투영 3px 이하, 위치 20cm 이내, 검증점 10cm 이내. 세 번 모두 위치 · 검증점은 충족.
Notes: 질문이 나오면: 위치 보정은 세 번 했고, 매번 위치와 검증점은 목표 안이었지만 화면 오차만 3픽셀을 넘었습니다.

## Slide 21: 10-8 움직이는 타겟: 충돌 예상 시간으로 먼저 알림
APPENDIX
속도 | 충돌 알람 때 거리 | 근접보다 먼저 | 추정 속도
천천히 0.5m/s | 1.9m | 3초 | 1.0m/s
보통 1m/s (--ttc 3.0) | 2.4 · 2.2m | 1초 | 0.9 · 0.7m/s
빠르게 1.5m/s | 1.5m | 몇 프레임 | 0.8m/s
빠를수록 칼만 필터가 속도를 늦게 따라잡아 미리 알리는 시간이 줄었습니다.
Notes: 질문이 나오면: 상자를 사람이 들고 다가오게 해서 충돌 예상 시간 알람을 봤습니다. 천천히는 3초, 보통은 1초 먼저 울렸고, 빠를수록 이득이 줄었습니다.